..................................................					Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Aparat stereotaktyczny przystosowany do badania myszy i szczurów z wideomikroskopem i dodatkowym wyposażeniem   sztuk 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu typ zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2. | Stolik stereotaktyczny z podstawą o wymiarach minimum 25x25cm | TAK |  |
| 3 | Na stoliku wygrawerowana siatka ułatwiająca pozycjonowanie elementów ruchomych, zwierzęcia i narzędzi dodatkowych | TAK |  |
| 4 | Stolik pozbawiony klasycznej ramy U | TAK |  |
| 5 | Unieruchomienie głowy myszy i szczura przy pomocy poprzeczek usznych oraz uchwytów na siekacze i nos – specjalne adaptery dla myszy i szczura . | TAK |  |
| 6 | Możliwość regulacji umocowania głowy myszy i szczura w osiach brzuszno-grzbietowej, boczno-bocznej, przednio-tylnej w zakresie 0-80mm | TAK |  |
| 7 | W zestawie co najmniej 3 komplety poprzeczek usznych oddzielnych dla myszy i szczura o zakończeniach: -przebijające/nieprzebijające (na przeciwległych końcach) -punktowe -koronowe | TAK |  |
| 8 | Stolik stereotaktyczny wyposażony w ruchome ramię do montowania dodatkowego oprzyrządowania. Ramię poruszane w 3 osiach: brzuszno-grzbietowej, boczno-bocznej, przednio-tylnej, za pośrednictwem 3 silników elektrycznych sterowanych z pozycji komputera | TAK |  |
| 9 | Dołączone oprogramowanie: -sterujące ramieniem współpracujące z cyfrowymi atlasami mózgu szczura i myszy w celu automatycznego zlokalizowania wybranych punktów operacyjnych - zawierające zestaw koordynatów zgodny z: Paxinos and Watson’s Rat Brain in Stereotaxic Coordinates oraz Franklin and Paxions Mouse Brain in Stereotaxic Coordinates | TAK |  |
| 10 | Przenośny zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem stolika stereotaktycznego i programem zawierającym zestaw koordynatów | TAK |  |
| 11 | Możliwość montowania maseczek dla myszy i szczura do podawania gazów anestetycznych opisanych w załączniku 1.2 |  |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy stolika stereotaktycznego poprzez dokręcenie dodatkowych akcesoriów do podstawy | TAK |  |
| 13 | Automatyczna pompa strzykawkowa z regulacją przepływu w zakresie co najmniej od 0.05µl/min do 520µl/min. Możliwość dozowania jednokrotnego objętości 1 pikolitra Obsługa strzykawek o pojemności 0. 5µl do 250µl Pompa pracująca w trybie pobierania i dozowania Pompa montowana na ramieniu ruchomym stolika stereotaktycznego Zdalny sterownik pompy połączony z jej korpusem za pośrednictwem elastycznego kabla Sterownik pompy wyposażony w ekran dotykowy | TAK |  |
| 14 | Manualny dozownik strzykawkowy Montowany bezpośrednio na ramieniu stolika stereotaktycznego Najmniejsza dozowana objętość nie większa niż 200 pikolitrów Dozownik współpracuje ze strzykawkami typu Hamilton 700 i 7000 oraz z gazoszczelnymi strzykawkami od 1 do 100µl pojemności dołączone strzykawki Hamilton kompatybilne z automatyczną pompą strzykawkową i manualnym dozownikiem strzykawkowym o pojemności : 5 µl, z ostro ściętą igłą zatopioną – 1szt. 10 µl. z ostro ściętą igłą zatopioną – 1szt. 10 µl. z zakończeniem Luer -1 szt. 25 µl. z ostro ściętą igłą zatopioną – 1szt. | TAK |  |
| 15 | Mikrowiertarka Montowana bezpośrednio na ramieniu stolika stereotaktycznego (dołączony uchwyt) Płynna regulacja obrotów w zakresie 0 - 38000 obrotów/min. Regulacja prędkości manualna lub za pomocą pedału nożnego Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia i blokady głowicy Wymienne końcówki/wiertła trepanacyjne z zapasowym kompletem wierteł odzielny dla myszy i szczurów. Min. po 6 wieteł w komplecie. Lekki korpus pozwalający na stosowanie urządzenia ze stolikiem stereotaktycznym Długość korpusu nie więcej niż 20cm Dołączony zdalny sterownik urządzenia | TAK |  |
| 16 | Wideomikroskop o rozdzielczości co najmniej 1280x1024 pikseli Mikroskop montowany bezpośrednio do stolika stereotaktycznego i do krawędzi stołu roboczego Ramie mikroskopu umożliwiające łatwe pozycjonowanie go nad polem operacyjnym w trzech płaszczyznach brzuszno-grzbietowej, boczno-bocznej, przednio-tylnej Długość ramienia minimum 65cm Monitor mikroskopu o przekątnej min. 6 cali wbudowany w korpus i poruszający się na ramieniu razem z całym układem optycznym Powiększenie mikroskopu regulowane w zakresie 1-90x Możliwość wychylenia układu optycznego w zakresie 200˚ Możliwość zintegrowania z mikroskopem oświetlaczy LED Wbudowany dysk SSD minimum 64GB Zainstalowany system Windows XP lub nowszy Wbudowane min. 3 porty USB umożliwiające podłączenie myszy, klawiatury lub pamięci flash Wbudowany port VGA do podłączenia monitora zewnętrznego | TAK |  |
| 17 | Instruktaż min. 3 godz. dla min. 3 osób | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)