..................................................					Załącznik nr 3.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Zestaw do utrzymywania odpowiedniej temperatury ciała dla gryzoni podczas zabiegu                   sztuk 2

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana wartość | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta sprzętu zasilanie 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| 2 | Zestaw monitorujący temperaturę z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |
| 3 | Nastawa temperatury zestawu monitorującego: -manualna z przedziału min 20-45 ºC -automatyczna –reakcja na odczyt temperatury z sondy rektalnej utrzymującej stałą ciepłotę ciała zwierzęcia podczas zabiegów. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną temperaturę z dokładnością co najmniej 0,1 ºC | TAK |  |
| 5 | W zestawie elastyczna mata grzewcza wymiarach z dokładnością +/-10 mm 125x250mm | TAK |  |
| 6 | Sonda rektalna o średnicy nie większej niż 2mm | TAK |  |
| 7 | Jednostka kontrolująca połączona z sondą rektalną przewodem o długości min. 2,0 m | TAK |  |

…………………., dn. …………… 2012 roku		……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)