..................................................																Załącznik nr 8 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Komora CO2 do eutanazji małych gryzoni   sztuk 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2 | Komora do eutanazji małych gryzoni przy użyciu O2 i CO2 | TAK |  |
| 3 | Komora o wymiarach zewnętrznych maksymalnych w mm (szer. x wys. x. gł.) 1340x 550x700 | TAK |  |
| 4 | Pojemność komory 180 l +/- 5% | TAK |  |
| 5 | Obudowa komory wykonana ze stali nierdzewnej typu AISI 304, malowana proszkowo. | TAK |  |
| 6 | Drzwi komory wykonane ze szkła hartowanego przeziernego | TAK |  |
| 7 | Komora sterowana przez regulator PLC z panelem dotykowym | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania następujących parametrów - Stosunek mieszaniny O2 / CO2 każdy ze składników w zakresie 0 - 100 % - Przepływ objętościowy O2 - Przepływ objętościowy CO2 - Czas trwania procesu - nastawa granicznych limitów gazu CO2 | TAK |  |
| 9 | Możliwość kontrolowania poziomu CO2 przez czujnik CO2. z wizualizacją na panelu dotykowym. | TAK |  |
| 10 | -Tłumiki hałasu dla gazów wpływających do komory -Ciśnienie statyczne stałe podczas procesu eutanazji. Maksymalne ciśnienie w komorze roboczej wznosi 50 Pa -Brak wibracji w trakcie eutanazji | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem za pomocą hasła | TAK |  |
| 12 | Zewnętrzne podłaczenie powietrza: średnica DN50 | TAK |  |
| 13 | Maksymalne ciśnienie CO2 - 2,5 bar | TAK |  |
| 14 | Maksymalne ciśnienie O2 - 2,5 bar | TAK |  |
| 15 | Poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy komory < 54 dB | TAK |  |
| 16 | Komora wyposażona w odpowiednie elementy umożliwiające podłączenie do źródeł CO2 i O2 | TAK |  |
| 17 | Szkolenie dla min 5 osób min. 2 godz. | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)