..................................................					Załącznik nr 3.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Urządzenie do elektroforezy poziomej - sztuk 1

| L.p. | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewn. w mm (szer. x gł. x wys.) maks. 185x 165 x 60 | TAK |  |
| 4 | Objętość wylewanego żelu -min. 270 ml - 320 ml ( dotyczy również podajnika żelu) | TAK |  |
| 5 | Objętość nanoszonej próbki: -kompatybilność z pipetami wielokanałowymi | TAK |  |
| 6 | Wymiar pokrywy bezpieczeństwa w mm maks. (szer. x gł. x wys.) 200x170x40 | TAK |  |
| 7 | Blokada bezpieczeństwa: Bez pokrywy nie działa zasilanie | TAK |  |
| 8 | Wymiary zasilacza w mm (szer. x gł. x wys.) maks. 75x170x65 | TAK |  |
| 9 | Napięcie wyjściowe: -pre-programowane stałe wartości min.- 135 V, 100V, 50V, 25V, 70V, 35V, 18V -stałe napięcie kontrolne 140 V z możliwością regulacji | TAK |  |
| 10 | Programator pracy (timer) min. 0-99 minut w trybie ciągłym | TAK |  |
| 11 | Automatyczne zapamiętywanie ostatniej wartości ustawionej wartości napięcia i czasu rozdziału | TAK |  |
| 12 | Wymiar tacki mniejszej maks. 130 mm (szer.) x 17 mm (wys.) x 60 mm (gł.) | TAK |  |
| 13 | Wymiar tacki większej maks. 130 mm (szer.) x 25 mm (wys.) x 125 mm (gł.) | TAK |  |
| 14 | Ilość tacek min. małe: 1; duże: 2 | TAK |  |
| 15 | Liczba dołków w grzebieniu 13-26 dołków | TAK |  |
| 16 | Ilość grzebieni maks.r) min.rbancjidłodel, necąw nukleinowych z funkcją G 4 grzebienie dla tworzenia 13 lub 26 dołków | TAK |  |
| 17 | Ilość rozdzielanych jednocześnie próbek min. 104 | TAK |  |
| 18 | Zestaw odporny na wysokie temperatury agarozy ok. 100 °C | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 21 | Własny lub autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)